АКТ

общего   весеннего  осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                              "          "     октябрь   2015г.

1. Название здания (сооружения)  90 квартирный жилой дом_________________________________

2. Адрес   ____________________Парковая 10_____________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный_____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»   уч. № 1____________________

5. Год постройки                                             1976___________________________________________

6. Материал стен                                    панели______________________________________________

7. Этажность _____________________5___________________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение_________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П._______________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская»  Новичихиной Т.Г.______________________________

2. старшего мастера Ратникова А.И._____________________________________________________

Представители:

1._председатель  совета дома  Долгая Лидия Николаевна____________________________________

произвела осмотр_____________________________________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) ______________________________________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Трещин, просадок нет. |  |
| 4 | Отмостка | Разрушение отмостки 5 под. гл.фасад | Ремонт отмостки – 15м2 |
| 5 | Несущие стены (колонны) | Разрушение заделки стыков отдельными местами | Ремонт межпанельных швов-50м |
| 6 | Перегородки |  |  |
| 7 | Балки (фермы) |  |  |
| 8 | Перекрытия | Трещин, прогибов нет. |  |
| 9 | Крыльца | Разрушение отдельными местами отделочного слоя | Устройство стяжки крылец входов – 6 шт |
| 10 | Лестницы | Прогибов, трещин нет. |  |
| 11 | Полы лестничные клетки | Износ, выбоины отдельными местами пола площадок | Ремонт пола, заделка выбоин - 25 м² |
| 12 | Проемы (окна, двери, ворота) | Отсутствие оконных переплетов наружных и внутренних. | Установка пластиковых окон |
| 13 | Кровля Карнизные плиты | Разрушение карнизных плит отдельными местами | Ремонт карнизных плит - 32 м². |
| 14 | Наружная отделка балконные плиты | Разрушение защитного слоя балконных плит – 26 штук | Ремонт защитного слоя балконных плит – 78 м². |
|  | а) архитектурные детали |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства |  |  |
| 15 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Разрушение, отслаивание окрасочного слоя стен, потолков. | Ремонт подъездов -4шт |
| 16 | Центральное отопление | В рабочем состоянии, коррозия штоков вентилей Отсутствие радиаторов отопления | Замена вентилей d20-8шт Установка радиаторов отопления -5шт |
| 17 | Местное отопление Горячее водоснабжение | в рабочем состоянии |  |
| 18 | Санитарно-технические устройства Канализация | В рабочем состоянии. |  |
| 19 | Газоснабжение Холодное водоснабжение | в рабочем состоянии |  |
| 20 | Вентиляция | В рабочем состоянии. |  |
| 21 | Мусоропровод |  |  |
| 22 | Лифты |  |  |
| 23 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 24 | Технологическое оборудование |  |  |
| 25 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представители