АКТ

общего   весеннего    осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                         " _______   "    октябрь 2015г.

1. Название здания (сооружения)  90 квартирный жилой дом_________________________________

2. Адрес   ____________________Парковая 12_____________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный_____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»    уч. № 1___________________

5. Год постройки                                            1975____________________________________________

6. Материал стен                                    панели______________________________________________

7. Этажность _____________________5___________________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение_________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П._______________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская»  Новичихиной Т.Г.______________________________

2. старшего мастера Ратникова А.И.______________________________________________________

Представители:

1.   Петаева Надежда Васильевна

произвела осмотр жилого дома__________________________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) __Парковая 12_______________________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Трещин, просадок нет. |  |
| 4 | Отмостка | Разрушение,просадка отмостки за домом | Ремонт отмостки-45м |
| 5 | Несущие стены (колонны) | нарушений нет |  |
| 6 | Перегородки |  |  |
| 7 | Балки (фермы) |  |  |
| 8 | Перекрытия | Трещин, прогибов нет. |  |
| 9 | Крыльца, выхода | Разрушение бетонного покрытия выходов от подъездов. | Ремонт выходов – 70м2 |
| 10 | Лестницы |  |  |
| 11 | Полы лестничные клетки | Выбоины в полу, ступенях, выкрашивание краев ступеней 2,3,4,5,6 подъездов. | Устройство цементной стяжки отдельными местами -6 м² Ремонт ступеней – 10 штук. |
| 12 | Проемы (окна, двери, ворота) | Отсутствие оконных переплетов наружных и внутренних на лестничных клетках 1,3,4,5,6 подъездов | Остекление 20м2 или поэтапная установка пластиковых окон |
| 13 | Кровля | нарушений нет |  |
| 14 | Наружная отделка Карнизные плиты | Разрушение защитного слоя карнизных плит отдельны- ми местами | Ремонт защитного слоя карнизных плит – 50 м². |
|  | а) архитектурные детали балконные плиты | Разрушение защитного слоя балконных плит отдельными местами 14 штук | Ремонт балконных плит – 42 м². |
|  | б) водоотводящие устройства козырьки | Разрушение защитного слоя козырьков. Разрушение гидроизоляции козырьков. Разрушение защитного слоя панелей на входах – 2 шт. | Ремонт защ.слоя козырьков-43 м²-5шт Гидроизоляция козырьков - 47 м². Ремонт защ.слоя стеновых панелей-4 м² |
| 15 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Старение, окрасочного слоя стен и потолков лестничных клеток | Ремонт подъездов – 6шт |
| 16 | Центральное отопление | Коррозия вентилей Отсутствие радиаторов отопления | Замена вентилей d20-14шт Установка радиаторов отопления -6шт |
| 17 | Горячее водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 18 | Санитарно-технические устройства Канализация | Коррозия трубы. | Замена трубы ф110 –36м. |
| 19 | Газоснабжение Холодное водоснабжение | Коррозия труб | Замена розлива по всему дому |
| 20 | Вентиляция | В рабочем состоянии. |  |
| 21 | Мусоропровод |  |  |
| 22 | Лифты |  |  |
| 23 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 24 | Технологическое оборудование |  |  |
| 25 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представители