АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                            "           "     октябрь    2015г.

1. Название здания (сооружения)  40 квартирный жилой дом_________________________________

2. Адрес    ____________________Парковая 8______________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный_____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»_уч. № 1____________________

5. Год постройки                                             1993___________________________________________

6. Материал стен                                    панели______________________________________________

7. Этажность _____________________5___________________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение_________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П._______________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская»  Новичихиной Т.Г.______________________________

2. старшего мастера Ратникова А.И.______________________________________________________

Представители:

1.председатель совета дома  Бондаренко Елена Владимировна _______________________________

произвела осмотр_____________________________________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) _____________________________________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Трещин, просадок нет. |  |
| 4 | Отмостка | Разрушение с торца, щели между отмосткой и стеной по периметру дома | Ремонт отмостки-50м |
| 5 | Несущие стены (колонны) | Разрушение стыков стеновых панелей местами | Заделка межпанельных стыков -200м |
| 6 | Перегородки |  |  |
| 7 | Балки (фермы) |  |  |
| 8 | Перекрытия | Трещин, прогибов нет. |  |
| 9 | Лестницы | Местами разрушения стяжки | Устройство стяжки крылец входов -2шт |
| 10 | Полы | Выбоины в полу на входе 2 подъезда. | Ремонт пола |
| 11 | Проемы (окна, двери, ворота) | Стычное остекление | Остекление оконных проемов |
| 12 | Кровля ж/б плиты покрытия | Разрушение заделки в плитах покрытия местами | Заделка стыка плит покрытия. Ремонт кровли 50м2 |
| 13 | Наружная отделка |  |  |
|  | а) архитектурные детали |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства козырьки |  |  |
| 14 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Повреждение отдельными местами штукатурного слоя | Ремонт подъездов 2 шт |
| 15 | Центральное отопление | Коррозия штоков вентилей . Отсутствие радиаторов отопления в подъездах | Замена вентилей ф20-8 шт,ф15-8 шт.Установка радиаторов отопления в подъездах – 2 шт |
| 16 | Местное отопление Горячее водоснабжение | Коррозия штоков вентилей. | Замена вентилей ф25 – 6 штук. |
| 17 | Санитарно-технические устройства Канализация | В рабочем состоянии |  |
| 18 | Газоснабжение |  |  |
| 19 | Холодное водоснабжение | В рабочем состоянии |  |
| 20 | Вентиляция | В рабочем состоянии. |  |
| 21 | Мусоропровод | Нет |  |
| 22 | Лифты | Нет |  |
| 23 | Энергоснабжение, освещение | В рабочем состоянии |  |
| 24 | Технологическое оборудование |  |  |
| 25 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представители