АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                                 "      "    октябрь  2015г.

1. Название здания (сооружения)   72-х  квартирный жилой дом______________________________

2. Адрес    ____________________Юбилейная 3____________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)    м.о. г.Ясный____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»____________________________

5. Год постройки                                              1977___________________________________________

6. Материал стен                                    кирпич______________________________________________

7. Этажность _____________________9___________________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение_________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОСиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П._______________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская» Новичихиной Т.Г._______________________________

2. старшего мастера Ратникова А.И.______________________________________________________

Представители:

1.  председатель совета дома Ларина Раиса Михайловна ____________________________________

2.___________________________________________________________________________________

произвела осмотр жилого дома__________________________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) _Юбилейная 3_________________________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Просадок, разрушений, трещин нет |  |
| 4 | Цоколь | Трещины в штукатурке, разрушения | Ремонт штукатурки цоколя отдельными местами, входа в подвал – 7 м ² |
| 5 | Несущие стены (колонны) | Без нарушений |  |
| 6 | Отмостка | Щели между стеной и отмосткой, трещины. | Ремонт отмостки (двор, торец) 48 м ² |
| 7 | Перегородки |  |  |
| 8 | Балки (фермы) |  |  |
| 9 | Перекрытия Ограждения лестничных маршей | Прогибов, трещин нет. |  |
| 10 | Крыльца | Частичное разрушение крылец входа | Ремонт крыльца,входа. 12м2 |
| 11 | Лестницы | Трещин, прогибов лестничных маршей нет. Отсутствие перил-поручней ( 40м/п ) | Установка поручней ( 40 м/п ) |
| 12 | Полы | Разрушение отдельными местами | Устройство стяжки полов отдельными местами (10м2) |
| 13 | Проемы (окна, двери, ворота) Лестничная клетка | Неисправность дверей выхода на лоджии (забиты кровельным железом). Отсутствие внутренних и наружных рам – 9 штук. | Установка пластиковых рам |
| 14 | Кровля рулонная рубероид |  | Ремонт кровли 100м2 |
| 15 | Наружная отделка |  |  |
|  | а) архитектурные детали плиты лоджий лестничные клетки | Отсутствие листов плоского шифера в ограждении лоджий лестничных клеток над входом – 3 штуки. | Шифер – 3 м ² |
|  | б) водоотводящие устройства плиты лоджий | Разрушение примыканий плит лоджий к стене здания, протечки | Устройство примыканий, стяжка - 12 м ² |
| 16 | Внутренняя отделка Лестничная клетка | Разрушение отделочного слоя лестничной клетки. | Ремонт подъезда |
| 17 | Центральное отопление | Коррозия штоков вентилей. Отсутствие радиаторов отопления | Замена вентилей ф20 – 8 штук. Замена трубы отопления 15м Установка радиаторов отопления – 1шт |
| 18 | Местное отопление Горячее водоснабжение | Коррозия штоков вентилей. | Замена вентилей ф25 – 6 штук. Замена труб горячего водоснабжения 10м |
| 19 | Санитарно-технические устройства (Канализация) | рабочее состояние |  |
| 20 | Газоснабжение Холодное водоснабжение | В рабочем состоянии |  |
| 21 | Вентиляция | В рабочем состоянии |  |
| 22 | Мусоропровод | Нет |  |
| 23 | Лифты | в рабочем состоянии |  |
| 24 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 25 | Технологическое оборудование |  |  |
| 26 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представители