АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                             "             "    октябрь  2015г.

1. Название здания (сооружения)  225-ти  квартирный жилой дом_____________________________

2. Адрес   ____________________Юбилейная 5____________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный_____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»____________________________

5. Год постройки                                             1977___________________________________________

6. Материал стен                                    кирпич______________________________________________

7. Этажность _____________________5___________________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение_________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П._______________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская» Новичихиной Т.Г._______________________________

2. старшего мастера Ратникова А.И.______________________________________________________

Представители:

1.Член  совета дома Каденова Гульсум Кувандыковна  _____________________________________

2.___________________________________________________________________________________

произвела осмотр_____________________________________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) ______________________________________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Просадок, разрушений, трещин нет |  |
| 4 | Цоколь | Разрушение штукатурки цоколя стенок крылец отдельными местами | Ремонт штукатурки – 20 м ² |
| 5 | Несущие стены (колонны) | Без нарушений.. |  |
| 6 | Перегородки |  |  |
| 7 | Балки (фермы) |  |  |
| 8 | Перекрытия | Прогибов, трещин, плит перекрытий нет. |  |
| 9 | Крыльца | в рабочем состоянии |  |
| 10 | Лестницы поручни | Трещин, прогибов ж/б лестничных маршей нет. Отсутствие поручней – 50 м/п. | Установка поручней 50 м. |
| 11 | Полы | Отслаивание плитки отдельными местами, выбоины в полу отдельными местами. | Устройство стяжки полов (40м) |
| 12 | Проемы (окна, двери, ворота) | Отсутствие внутренних рам лестничных клеток 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15 подъездов. | Изготовление, установка, остекление рам ( 1,30х0,8 ) – 37 шт или постепенная замена на пластик.окна |
| 13 | Кровля | Трещины, вздутие, протечки | Ремонт кровли – 150 м ². |
| 14 | Наружная отделка Козырьки входов Температурные швы | Разрушение защитного слоя козырьков входа, гидроизоляции. Разрушение ,промерзание стен в квартирах | Ремонт защитного слоя козырьков – 14 штук ( 34 м ² ). Гидроизоляция - 3,2х0,8 - 45 м² Герметизация температурных швов120м |
|  | а) архитектурные детали козырьки над балконами | Разрушение защитного слоя козырьков, выкрашивание бетона, нарушение гидроизоляции. | Ремонт защитного слоя козырьков над балконами (42 м²) гидроизоляция. |
|  | б) водоотводящие устройства |  |  |
| 15 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Разрушение штукатурки отдельными местами, окрасочного слоя стен и потолков. | Ремонт лестничных клеток 12 подъездов. |
| 16 | Центральное отопление | Коррозия трубы отопления, штоков вентилей, штоков задвижек. Отсутствие радиаторов отопления | Частичная замена труб ф57 – 18 м;a 32-20 м Замена ДУ80-3шт;задвижки.ДУ 100- 3шт, Установка радиаторов отопления – 13шт |
| 17 | Местное отопление |  |  |
| 18 | Горячее водоснабжение | Коррозия штоков вентилей. | Замена вентилей ф25 – 12 штук. |
| 19 | Санитарно-технические устройства Канализация | В рабочем состоянии. |  |
| 20 | Газоснабжение Холодное водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 21 | Вентиляция | Деформация, отсутствие зонтов над вентшахтами – 3 шт. Разрушение кирпичной кладки. | Устройство зонтов- 3 шт = 4,7 м ² Ремонт кирпичной кладки (кирпич – 30 штук). |
| 19 | Мусоропровод | Нет |  |
| 20 | Лифты | Нет |  |
| 21 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 22 | Технологическое оборудование |  |  |
| 23 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представители