АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                                                                                                           "--  -" -------------- 2015г.

1. Название здания (сооружения)  Жилой многоквартирный  дом --------------------------------------------------------------

2. Адрес –- ул. Асбестовиков  дом 1  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Владелец (балансодержатель) -------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) -----------------------------------------------------------------------------------------

5. Год постройки – 1981 г.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Материал стен панель -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Этажность --5------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Наличие подвала -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя ------начальника ОС и Р Митюшова А.П.------------------------------------------------------------------------------

Членов комиссии:

1. –начальника участка 2 ООО УК « Ясненская»     Королевой Ю.И.------------------------------------------------------------

2. –техника Маргуловой М.С. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Представители:

1. председателя совета дома   ---------------------------------------------------------------------------------------

2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

произвела осмотр  здания----------------------------------------------------------------------------------------- по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения)----жилой дом-------------------------------------------------------------------------------------------------

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Отмостка между 3 и 4 подъездом просела Закрыть продухи | Ремонт отмостки август 2016г. |
| 4 | Несущие стены (колонны) | Незначительные трещины выбоины | заделка трещин Сентябрь – 2016 г. |
| 5 | Перегородки | Без нарушении |  |
| 6 | Балки (фермы) |  |  |
| 7 | Перекрытия Козырьки | Следы увлажнения на нижней поверхности (отходит металл.стойка в 5 п.) | ремонт козырька 3; 5 п. Август 2016 г. |
| 8 | Лестницы | Местами отсутствует поручень, отдельные повреждения перил | Восстановление поручня ремонт перил. Август – 2016 г. |
| 9 | Полы | Без нарушении |  |
| 10 | Проемы (окна, двери, ворота) |  |  |
| 11 | Кровля | Повреждена деревянная конструкция будки выхода на кровлю –рассохлась Одиночные мелкие повреждения и в местах примыкания к поверхностям протечки в квартирах | Ремонт будок выхода на кровлю с восстановлением двери 3 шт. Ремонт кровли – июль 2016 г. |
| 12 | Наружная отделка |  |  |
|  | а) архитектурные детали |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства |  |  |
| 13 | Внутренняя отделка | Окрасочный слой растрескался, потемнел, местами отслоения вздутия. Побелка сильно загрязнена с 3по 6п. | Косметический ремонт подъездов с 3 по 6 п. |
| 14 | Центральное отопление | Отсутствуют радиаторы отопления в подъездах с 1 по 6 подъезд. Нарушение теплоизоляции в отдельных местах. Замена вентелей отопления 32 шт. | Установка радиаторов в подъездах С 1 по6 п. Требуется изоляция труб.труба Ду-15=36м Замена вентелей Ду-20 в кол.32 шт. июль 2016г. |
| 15 | Местное отопление | Без замечаний |  |
| 16 | Санитарно-технические устройства | Канализация- трещины, сколы, протечки местами. | Требуется замена канализация теройник ПП 110-90-110=10шт переход ПП110-50 бут=5шт комп-патрубок=5шт переход ПП 110-124=5шт переход резиновый 110-124=10шт Радиатор-3шт |
| 17 | Газоснабжение |  |  |
| 18 | Вентиляция |  | . |
| 19 | Мусоропровод | Отсутствует |  |
| 20 | Лифты | Отсутствует |  |
| 21 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 22 | Технологическое оборудование |  |  |
| 23 | Встроенные помещения | Отсутствует |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) простукивание внутренних стен и фасада --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) взятие проб материалов для испытаний ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Выводы и предложения: косметически ремонт подъездов с 3 по 6 п. Установка вентелей в подвале, частичная замена розлива.

Подписи:

Председатель комиссии	Митюшов А.П.

Члены комиссии                                 Королева Ю.И.

Маргулова М.С.

Председатель совета дома:                Семенов А.М.