АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                                                                                                           "--  -" -------------- 2015г.

1. Название здания (сооружения)  Жилой многоквартирный  дом --------------------------------------------------------------

2. Адрес –- ул. Строителей 11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Владелец (балансодержатель) -------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) -----------------------------------------------------------------------------------------

5. Год постройки – 1978 г.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Материал стен панель -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Этажность –5----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Наличие подвала -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя ------начальника ОС и Р Митюшова А.П.------------------------------------------------------------------------------

Членов комиссии:

1. –начальника участка 2 ООО УК « Ясненская»     Королевой Ю.И.------------------------------------------------------------

2. –техника Маргуловой М.С. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Представители:

1. председателя совета дома  --------------------------------------------------------------------------------------

2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

произвела осмотр  здания----------------------------------------------------------------------------------------- по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения)----жилой дом-------------------------------------------------------------------------------------------------

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство | Опиловка деревьев | 9 шт. |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) Отмостка |  |  |
| 4 | Несущие стены (колонны) | Разрушение стыков местами промерзание стен | Герметизация заделка трещин – 300 м.п |
| 5 | Перегородки | Без нарушении |  |
| 6 | Балки (фермы) |  |  |
| 7 | Перекрытия |  |  |
| 8 | Лестницы |  |  |
| 9 | Полы | Без нарушении |  |
| 10 | Проемы (окна, двери, ворота) | Отсутствие рам 2 контура остекление оконные переплеты местами рассохлись подъезд №1,2,3,4. | Установка рам 2 контура с добавлением нового материала стекло-50 м.кв. штапик 200 м.п навесы -24шт. шпингалет -12 шт. Сентябрь 2016г. |
| 11 | Кровля |  | Ремонт кровли-50 м.кв июль 2016г |
| 12 | Наружная отделка |  |  |
|  | а) архитектурные детали | Ремонт крыльца 3 подъезд | Цемент 100 кг. |
|  | б) водоотводящие устройства | Протечки, разрушение защитного слоя 3 подъезд | Замена гидроизоляции козырька 3 п. |
| 13 | Внутренняя отделка | Отслоение окрасочного и штукатурного слоя стен лестничных клеток загрязнение стен и потолков подъезда № 3 | Ремонт подъездов 3 подъезд. Ноябрь 2016 г. |
| 14 | Центральное отопление | Отсутствуют радиаторы отопления. Изоляция трубы отопления | Радиаторы 4 шт. Ноябрь 2016г. Замена вентелей отопления Ду-20-10шт |
| 15 | Местное отопление |  |  |
| 16 | Санитарно-технические устройства |  | Труба пп110-6метров тройник 110-6шт переход пп110-50=3шт переход пп 110-124=3шт переход рез 110-124=3шт |
| 17 | Газоснабжение |  |  |
| 18 | Вентиляция | В рабочем состоянии | . |
| 19 | Мусоропровод | отсутствует |  |
| 20 | Лифты | Отсутствуют |  |
| 21 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 22 | Технологическое оборудование |  |  |
| 23 | Встроенные помещения | Отсутствуют |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) простукивание внутренних стен и фасада --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) взятие проб материалов для испытаний ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Выводы и предложения:  Установка радиаторов отопления в подъездах. Ремонт подъездов.

Подписи:

Председатель комиссии	Митюшов А.П.

Члены комиссии                                 Королева Ю.И.

Маргулова М.С.

Председатель совета дома                 Соколов А.П.