АКТ

общего   весеннего   осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                               "            " октябрь2015г.

1. Название здания (сооружения)  111 - ти  квартирный жилой дом____________________________

2. Адрес   ____________________Парковая 14_____________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный_____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»_уч. № 1____________________

5. Год постройки                                             1976___________________________________________

6. Материал стен                                    панели______________________________________________

7. Этажность ____________________5____________________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение_________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П._______________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская»  Новичихиной Т.Г.______________________________

2. старшего мастера Ратникова А.И.______________________________________________________

Представители:

1.__председатель совета дома Сомова Татьяна Алексеевна       _______________________________

2.___________________________________________________________________________________

произвела осмотр жилого дома__________________________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) __Парковая 14_______________________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Трещин, просадок нет. |  |
| 4 | Отмостка | Разрушение, просадка, выщелачивание. | Ремонт отмостки 30м2 |
| 5 | Несущие стены (колонны) | Разрушение заделки межпанельных швов отдельными местами. | Ремонт межпанельных швов – 100 м.п. |
| 6 | Перегородки |  |  |
| 7 | Балки (фермы) |  |  |
| 8 | Перекрытия | Трещин, прогибов нет. |  |
| 9 | Крыльца | Частичное разрушение крылец, выходов | Устройство стяжки крылец, выходов 50м2 |
| 10 | Лестницы | Трещин, прогибов лестничных клеток нет. |  |
| 11 | Полы лестничные клетки | Выбоины, стирание пола на входах 1 этажи 2,4,5,6,8 подъездов. | Ремонт пола отдельными местами -12м² Заделка выбоин – 19 мест. |
| 12 | Проемы (окна, двери, ворота) | Отсутствие внутренних оконных переплетов: 1 под. – 1 шт ; 2 под. – 3 шт ; 5 под. – 1 шт ; 8 под. –1шт | Рамы внутренние – 6 штук. |
| 13 | Кровля | Нарушений нет. |  |
| 14 | Наружная отделка |  |  |
|  | а) архитектурные детали Балконные плиты | Разрушение защитного слоя балконных плит – 8 штук. | Ремонт защитного слоя балконных плит – 32 м². |
|  | б) водоотводящие устройства |  |  |
| 15 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Отслоение, старение, истертость окрасочного слоя стен и потолков. | Ремонт подъездов 8 шт |
| 16 | Центральное отопление | Коррозия вентилей. ,труб, | Замена вентилей d20-16шт,задвижка ф100-1шт,труба a 100-16 м, ф 89-14м |
| 17 | Горячее водоснабжение | Коррозия вентилей. | Замена вентилей d25-8 шт |
| 18 | Санитарно-технические устройства Канализация | Сколы, коррозия труб | труба канализ.ф 110-18м |
| 17 | Холодное водоснабжение | В рабочем состоянии |  |
| 18 | Вентиляция | В рабочем состоянии. |  |
| 19 | Мусоропровод |  |  |
| 20 | Лифты |  |  |
| 21 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 22 | Технологическое оборудование |  |  |
| 23 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представители