АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                                "           "   октябрь  2015г.

1. Название здания (сооружения)  40 квартирный жилой дом_________________________________

2. Адрес   ____________________Парковая 6______________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный_____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»_уч. № 1____________________

5. Год постройки                                     _        1996__________________________________________

6. Материал стен                                    ____кирпич__________________________________________

7. Этажность _____________________5___________________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение_________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П._______________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская»  Новичихиной Т.Г.______________________________

2. старшего мастера Ратникова А.И.______________________________________________________

Представители:

1._председатель совета дома Касымов Мирзали Газанфар-оглы_______________________________

2.___________________________________________________________________________________

произвела осмотр_____________________________________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) ________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Трещин, просадок нет. |  |
| 4 | Отмостка | Щели между отмосткой и фундаментом. | Заделка щелей, ремонт отмостки 35 м2 |
| 5 | Несущие стены (колонны) | Трещин, разрушений нет. |  |
| 6 | Перегородки |  |  |
| 7 | Балки (фермы) |  |  |
| 8 | Перекрытия | Трещин, прогибов нет. |  |
| 9 | Лестницы | Прогибов, трещин нет. |  |
| 10 | Полы Лестничные клетки | Истирание, износ, выбоины цементных полов площадок лестничных клеток отдельными местами. | Устройство цементных полов отдельными метами |
| 11 | Проемы (окна, двери, ворота) | Стычное остекление | Остекление оконных проемов .ЗАМЕНА окон на пластиковые |
| 12 | Кровля | Нарушений нет |  |
| 13 | Наружная отделка Крыльца входов, козырьки | Отслоение частичное цоколя Разрушение покрытия крылец | Оштукатуривание крылец-4шт,штукатурка цоколя-5м2 |
|  | а) архитектурные детали |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства | В рабочем состоянии. |  |
| 14 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Повреждение отдельными местами штукатурки, окрасочного слоя стен, потолков. | Ремонт лестничных клеток подъездов.- 2 шт. |
| 15 | Центральное отопление | Коррозия штоков вентилей | Замена ПП вентилей ф 20-6 шт |
| 16 | Местное отопление |  |  |
| 17 | Горячее водоснабжение | в рабочем состоянии |  |
| 18 | Санитарно-технические устройства Канализация | Коррозия, сколы | Замена системы канализации в подвале |
| 19 | Газоснабжение Холодное водоснабжение | в рабочем состоянии |  |
| 20 | Вентиляция | В рабочем состоянии. |  |
| 21 | Мусоропровод | Нет |  |
| 22 | Лифты | Нет |  |
| 23 | Энергоснабжение, освещение | В рабочем состоянии |  |
| 24 | Технологическое оборудование |  |  |
| 25 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представители