АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                          "             "     октябрь    2015г.

1. Название здания (сооружения) 70 -ти  квартирный жилой дом______________________________

2. Адрес   ____________________Свердлова 4_____________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный_____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»_уч. № 1____________________

5. Год постройки                                             1976___________________________________________

6. Материал стен                                    кирпич______________________________________________

7. Этажность _____________________5___________________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение_________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П._______________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская» Новичихиной Т.Г._______________________________

2. старшего мастера Ратникова А.И.______________________________________________________

3. техника Исаевой Е.В.________________________________________________________________

Представители:

1.  член совета дома  Лебедева Нина Васильевна                       ________________________________

2.___________________________________________________________________________________

произвела осмотр жилого дома__________________________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) __Свердлова 4_______________________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Разрушений,трещин нет. |  |
| 4 | Отмостка | Просадка, трещины, разрушения отдельными местами. | Ремонт отмостки бетон – 40м2 |
| 5 | Несущие стены (колонны) | Разрушение штукатурки «пояска» отдельными местами. | Ремонт штукатурки пояска по периметру - 20 м². |
| 6 | Перегородки |  |  |
| 7 | Балки (фермы) |  |  |
| 8 | Перекрытия | Трещин, прогибов нет. |  |
| 9 | Крыльца входов | Разрушение отделочного слоя крылец, входов в подъезды | Устройство цементной стяжки – 40м2 |
| 10 | Лестницы Лестничные клетки | Прогибов, трещин ж/бетонных лестничных маршей нет. |  |
| 11 | Полы Лестничные клетки | Выбоины, износ отдельными местами. | Ремонт пола - 5 м². |
| 12 | Проемы (окна, двери, ворота) стеклоблоки | Отсутствие отдельными местами внутренних рам: 1 под. – 3 шт; 2 под. – 2 шт; 3 под. – 2 шт; 4 под. – 2 шт. | Установка внутренних рам: Оконные рамы – 9 штук (0,8х1,3).ЗАМЕНА на пластиковые окна |
| 13 | Кровля бикрост | Трещины в рулонном ковре, протечкаи | Ремонт кровли - 20 м². |
| 14 | Наружная отделка | Трещины по деформационному шву по штукатурке кв. 25 и выше,кв.19,15 (гл.фасад), местами отставание штукатурки. | Заделка деформационного шва, оштукатуривание – 50м2 |
|  | а) архитектурные детали балконные плиты | Разрушение защитного слоя балконных плит кв. № 14,26,32,35,58,62,66,70. | Ремонт защитного слоя балконных плит – 24 м². |
|  | б) водоотводящие устройства неорганизованный водосток |  |  |
| 15 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Разрушение отделочного слоя стен, потолков лестничных клеток. | Ремонт лестничных клеток – 3 шт. |
| 16 | Центральное отопление | Коррозия штоков вентилей,задвижки Отсутствие радиаторов отопления в подъездах | Замена вентилей ф20 – 8 штук.,задвижка ф80 -2 шт Установка радиаторов -2шт |
| 17 | Горячее водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 16 | Санитарно-технические устройства Канализация | В рабочем состоянии. |  |
| 17 | Холодное водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 18 | Вентиляция | В рабочем состоянии. |  |
| 19 | Мусоропровод |  |  |
| 20 | Лифты |  |  |
| 21 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 22 | Технологическое оборудование |  |  |
| 23 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представители