АКТ

общего   весеннего   осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                           "             "    октябрь   2015г.

1. Название здания (сооружения)  119 - ти   квартирный жилой дом___________________________

2. Адрес   ____________________Свердлова 8_____________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный_____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»_уч. № 1____________________

5. Год постройки                                           1976____________________________________________

6. Материал стен                                    панели______________________________________________

7. Этажность ____________________5____________________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение_________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П.______________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская»  Новичихиной Т.Г.______________________________

2. старшего мастера Ратникова А.И.______________________________________________________

Представители:

1._ Председатель  совета дома  Обухова Татьяна Федоровна_________________________________

2.___________________________________________________________________________________

произвела осмотр жилого дома_______________________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) __Свердлова 8_________________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство | Сухие ветки на деревьях | Глубокая опиловка деревьев во дворе-10 шт. |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Просадок, разрушений, трещин нет. |  |
| 4 | Отмостка | Разрушение отмостки отдельными местами (двор 1,2,4 под. ) | Ремонт отмостки 70м |
| 5 | Несущие стены (колонны) | Разрушение заделки межпанельных швов отдельными местами. | Герметизация межпанельных швов – 100м/п |
| 6 | Перегородки |  |  |
| 7 | Балки (фермы) |  |  |
| 8 | Перекрытия | Трещин, прогибов нет. |  |
| 9 | Крыльца | Выбоины, износ площадок, ступеней 1,2,3,4,5,6,7,8 подъездов. Разрушение ступеней крыльца 2 подъезда. | Ремонт крылец (площадок, ступеней – 72 м². |
| 10 | Лестницы | Прогибов, трещин лестничных маршей нет. |  |
| 11 | Полы | Выбоины отдельными местами на входах и в тамбурах. | Заделка выбоин 12 мест. Устройство цементной стяжки - 2 м². |
| 12 | Проемы (окна, двери, ворота) | Отсутствие оконных рам : Внутренних – 10 штук (1,2,3,4,5,6,7,8 подъезды) Наружной – 1 штука ( 8 подъезд ) Стычное остекление | Замена деревянных рам на пластиковые |
| 13 | Кровля рубероид | Разрывы, трещины, расслоение рулонного ковра, воздушные и водяные мешки. | Ремонт кровли - 100 м². |
| 14 | Наружная отделка Балконные плиты | Разрушение защитного слоя балконных плит: Квартиры № 21,24,27,30,34,37,43,63,65,66,68,69,72,78, 87,108,112,113,119. | Ремонт балконных плит – 19 штук. |
|  | а) архитектурные детали |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства козырьки над входами | Разрушение защитного слоя козырьков. Разрушение гидроизоляции. Неисправность свесов 1,2,3,4,5,6,7,8 подъездов. | Ремонт защитного слоя – 25 м². Гидроизоляция - 64 м². Замена свесов – 30 м/п. |
| 15 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Выкрашивание, отставание штукатурки отдельными местами, окрасочного слоя стен, потолков. | Ремонт подъездов – 8 штук. |
| 16 | Центральное отопление | Коррозия штоков вентилей,задвижек,труб Отсутствие радиаторов отопления | Замена розлива отопления полностью. Установка радиаторов отопления – 7шт |
| 17 | Горячее водоснабжение | В рабочем состоянии |  |
| 18 | Санитарно-технические устройства Канализация | Коррозия труб | Замена канализации в подвале полностью |
| 19 | Холодное водоснабжение | В рабочем состоянии |  |
| 20 | Вентиляция | В рабочем состоянии. Разрушение ж/б плит покрытия вент.шахт – 10 штук. | Замена плит покрытия вент.шахт ( 3,1х0,83 )- 10 штук. |
| 21 | Мусоропровод |  |  |
| 22 | Лифты |  |  |
| 23 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 24 | Технологическое оборудование |  |  |
| 25 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представители