АКТ

общего   весеннего   осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                          "            "    октябрь   2015г.

1. Название здания (сооружения)  36 - ти   квартирный жилой дом____________________________

2. Адрес   ____________________Свердлова 9_____________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»_уч. № 1____________________

5. Год постройки                                             1987___________________________________________

6. Материал стен                                    кирпич______________________________________________

7. Этажность _____________________4___________________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение_________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П._______________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская»  Новичихиной Т.Г.______________________________

2. старшего мастера Ратникова А.И.______________________________________________________

Представители:

1._председатель совета дома  Байрамгулова Куляш Мулдабаевна_____________________________

2.___________________________________________________________________________________

произвела осмотр тжилого дома_________________________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) __Свердлова 9____________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Нарушений нет |  |
| 4 | Отмостка | Нарушений нет |  |
| 5 | Несущие стены (колонны) | Выветривание раствора кирпичной кладки с торцов здания. | Утепление торцевых стен |
| 6 | Цоколь | Нарушений нет |  |
| 7 | Перегородки |  |  |
| 8 | Балки (фермы) |  |  |
| 9 | Перекрытия | Трещин, прогибов плит перекрытий нет. |  |
| 10 | Крыльца | Выбоины, неровности поверхности порщадок крылец, ступеней 1,2,3 подъездов. | Ремонт покрытия площадок, ступеней – стяжка-44 м². |
| 11 | Лестницы | Прогибов, трещин ж/б лестничных маршей нет. |  |
| 12 | Полы | Без разрушений. |  |
| 13 | Проемы (окна, двери, ворота) |  |  |
| 14 | Кровля а/цементные листы | Разрушение конька на крыше,трещины шифера | Ремонт конька по крыше ,ремонт кровли по заявкам |
| 15 | Наружная отделка |  |  |
|  | а) архитектурные детали |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства |  |  |
| 16 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Разрушение штукатурки на первых этажах 1,2,3 под. Отслоение окрасочного слоя стен, потолков. | Ремонт лестничных клеток – 3 штуки. |
| 17 | Центральное отопление | Коррозия штоков вентилей,труб. Отсутствие радиаторов отопления | Замена вентилей ф20 – 6 штук, труба ДУ-57-12 м Установка радиаторов отопления – 3шт |
| 18 | Местное отопление Горячее водоснабжение | В рабочем состоянии |  |
| 19 | Санитарно-технические устройства Канализация | В рабочем состоянии |  |
| 20 | Газоснабжение Холодное водоснабжение | В рабочем состоянии |  |
| 21 | Вентиляция |  |  |
| 22 | Мусоропровод |  |  |
| 23 | Лифты |  |  |
| 24 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 25 | Технологическое оборудование |  |  |
| 26 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представители