АКТ

общего весеннего  осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                           "            "    октябрь  2015г.

1. Название здания (сооружения)  40 квартирный жилой дом__________________________

2. Адрес   ____________________Северная 3 _______________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный______________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»_уч. № 1_____________

5. Год постройки                                          1999______________________________________

6. Материал стен                                    кирпич_______________________________________

7. Этажность ___________________5______________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение__________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОСиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П._______________________

Членов комиссии:

1. начальника  уч. №1 ООО УК «Ясненская»  Новичихиной Т.Г._______________________

2. старшего мастера Ратникова А.И._______________________________________________

3. техника_____________________________________________________________________

Представители:

1._председатель совета дома Колотилов Владимир Николаевич _______________________

2.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

произвела осмотр жилого дома__________________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) __Северная 3___________________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Трещин, просадок нет. |  |
| 4 | Отмостка | Трещины, проседание 3-4 подъезды. | Ремонт отмостки -8 м2 |
| 5 | Несущие стены (колонны) | Намокание стенок лоджий квартир 9-10; 19-20; 29-30; 39-40 в местах опирания «арок» над лоджиями. | Ремонт стыков между арками. Устройство желобков – 2 м. Устройство стяжки – 7,2 м². Гидроизоляция – 6,5 м² |
| 6 | Цоколь | Трещины местами | Устройство стяжки цоколя – 5м2 |
| 7 | Перегородки |  |  |
| 8 | Балки (фермы) |  |  |
| 9 | Перекрытия | Трещин, прогибов плит перекрытий нет. |  |
| 10 | Крыльца | Разрушения ступеней | Устройство стяжки крылец |
| 11 | Лестницы | Прогибов, трещин лестничных маршей нет. |  |
| 12 | Полы |  |  |
| 13 | Проемы (окна, двери, ворота) | Стычное остекление оконных проемов | Сплошное остекление оконных проемов 5м2 |
| 14 | Кровля |  |  |
| 15 | Наружная отделка |  |  |
|  | а) архитектурные детали входы в подвал - 2 шт. | Разрушение ступеней. Разрушение штукатурки стенок входов в подвал. | Ремонт ступеней 0,05 м². Ремонт штукатурки стенок входов в подвал – 8 м². |
|  | б) водоотводящие устройства |  |  |
| 16 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Трещины, разрушение штукатурки стен отдельными местами, окрасочного слоя. | Ремонт лестничных клеток-3 шт |
| 17 | Центральное отопление | В рабочем состоянии. Отсутствие радиаторов отопления | Установка радиаторов отопления – 4 шт |
| 18 | Горячее водоснабжение | Коррозия штоков вентилей. | Замена вентилей ф 25 – 6 штук.,ф20-4шт. |
| 19 | Санитарно-технические устройства Канализация | В рабочем состоянии. |  |
| 20 | Газоснабжение Холодное водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 21 | Вентиляция | В рабочем состоянии. |  |
| 22 | Мусоропровод |  |  |
| 23 | Лифты |  |  |
| 24 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 25 | Технологическое оборудование |  |  |
| 26 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представители