АКТ

общего   весеннего    осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                          "             ."     октябрь   2015г.

1. Название здания (сооружения)  40  квартирный жилой дом________________________________

2. Адрес   ____________________Северная 7______________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный_____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»_уч. № 1____________________

5. Год постройки                                        1999______________________________________________

6. Материал стен                                    ___кирпич___________________________________________

7. Этажность _____________________5___________________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение_________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П._______________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская»  Новичихиной Т.Г.______________________________

2. старшего мастера Ратникова А.И.______________________________________________________

Представители:

1.__председатель совета дома Махмутов Бахитжан Курмашович      __________________________

2.___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

произвела осмотр жилого дома__________________________________по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) __Северная 7__________________________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Трещин, просадок нет. |  |
| 4 | Отмостка | Трещина между стеной дома и отмосткой по всему периметру | Заделка трещины цементным раствором |
| 5 | Несущие стены (колонны) |  |  |
| 6 | Цоколь | Разрушение штукатурки цоколя отдельными местами | Ремонт штукатурки цоколя – 10м2 |
| 7 | Перегородки |  |  |
| 8 | Балки (фермы) |  |  |
| 9 | Перекрытия | Трещин, прогибов нет. |  |
| 10 | Лестницы | Прогибов, трещин нет. |  |
| 11 | Полы | Выбоины, истирание, неровности поверхности полов 1 этажи 1,2 подъездов. | Устройство цементной стяжки - 6 м². |
| 12 | Проемы (окна, двери, ворота) | Отсутствие второго контура оконных проемов: 1 подъезд – 1 штука; 3 подъезд – 1 штука. | Установка пластиковых оконных рам во всех подъездах |
| 13 | Кровля | Растрескивание рубероида отдельными местами. Нарушение гидроизоляции воронок водостока кв.39 | Гидроизоляция воронки внутреннего водостока, ремонт кровли -50м2. |
| 14 | Наружная отделка |  |  |
|  | а) архитектурные детали лоджии | Разрушение гидроизоляции козырьков лоджий, примыканий. Разрушение кирпичной кладки верха стенок лоджий кв. № 9,10,19,20,29,30,39,40. | Гидроизоляция козырьков лоджий – 42 м². Ремонт кирпичной кладки стенок лоджий кв. № 19,20,29,30. |
|  | б) водоотводящие устройства |  |  |
| 15 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Трещины, отставание штукатурки отдельными местами, старение, истертость окрасочного слоя. | Ремонт лестничных клеток – 1,2 подъездов |
| 16 | Центральное отопление | В рабочем состоянии. Отсутствие радиаторов отопления | Установка радиаторов отопления – 4шт |
| 17 | Горячее водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 18 | Санитарно-технические устройства Канализация | Коррозия чугунных труб канализации | Ремонт канализ.труб-15м |
| 19 | Холодное водоснабжение | Корозия труб, вентилей холодного водоснабжения | Замена розлива холодного водоснабжения по всему дому |
| 20 | Вентиляция | В рабочем состоянии. |  |
| 21 | Мусоропровод |  |  |
| 22 | Лифты |  |  |
| 23 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 24 | Технологическое оборудование |  |  |
| 25 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представители