АКТ

общего  весеннего  осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                               " _____ "   октябрь 2015г.

1. Название здания (сооружения)  64-х  квартирный жилой дом_______________________________

2. Адрес   ____________________Уральская 11  ___________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный_____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»_________________ __________

5. Год постройки                                             1964___________________________________________

6. Материал стен                                     панели_____________________________________________

7. Этажность  ________________________4_______________________________________________

8. Наличие подвала                               подвальное помещение________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П._______________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская» Новичихиной Т.Г._______________________________

2. старшего мастера Ратникова А.И.______________________________________________________

Представители:

1. председатель совета дома  Бречко Клавдия Григорьевна___________________________________

2.___________________________________________________________________________________

произвела осмотр_____________________________________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) ______________________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство | Сухие деревья,ветки | Спил сухих деревьев-10 шт, глубокая обрезка деревьев-6 шт |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) Цоколь | Разрушений, просадок, трещин нет Отслоение фактурного слоя отдельными местами | Оштукатуривание цоколя – 50 м2 |
| 4 | Несущие стены (колонны) | Без нарушений |  |
| 5 | Перегородки |  |  |
| 6 | Балки (фермы) |  |  |
| 7 | Перекрытия Вентиляционные шахты на крыше | Прогибов, трещин нет |  |
| 8 | Лестницы | Прогибов, трещин нет |  |
| 9 | Полы | Без нарушений |  |
| 10 | Проемы (окна, двери, ворота) | Отсутствие второго контура рам 1,2,3,4 подъезд (12шт) | Изготовление, установка, остекление 12 штук или ЗАМЕНА на пластиковые рамы |
| 11 | Кровля | Продольные трещины а/цементных листов 1,4 подъезд, | Ремонт кровли по заявлениям |
| 12 | Козырьки входов профлист | Отсутствие сливов на козырьках, вода стекает на площадки крылец. | Замена козырьков-4 шт. |
|  | а) крыльца | Неровности, выщелачивание покрытия крылец. | Устройство стяжки – 24 м². |
|  | б) водоотводящие устройства |  |  |
| 13 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | Незначительные трещины, выбоины окрасочного слоя стен, потолков. | Ремонт поъездов . |
| 14 | Центральное отопление | Коррозия штоков вентилей. | Замена кранов шаровых ДУ 15-6 шт |
| 15 | Горячее водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 16 | Санитарно-технические устройства Канализация | В рабочем состоянии. |  |
| 17 | Холодное водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 18 | Вентиляция | Разрушение кирпичной кладки оголовков вент.шахт |  |
| 19 | Мусоропровод |  |  |
| 20 | Лифты |  |  |
| 21 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 22 | Технологическое оборудование |  |  |
| 23 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представители