АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                             "           "   октябрь2015г.

1. Название здания (сооружения)  128  квартирный жилой дом_______________________________

2. Адрес   ____________________Юбилейная 1____________________________________________

3. Владелец (балансодержатель)   м.о. г.Ясный_____________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы)  ООО УК «Ясненская»____________________________

5. Год постройки                                             1977___________________________________________

6. Материал стен                                    кирпич______________________________________________

7. Этажность _____________________10__________________________________________________

8. Наличие подвала                              подвальное помещение_________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя  начальника ОсиР ООО «ГКУ»  Митюшева А.П._______________________________

Членов комиссии:

1. начальника уч. №1 ООО УК «Ясненская» Новичихиной Т.Г._______________________________

2. старшего мастера Ратникова А.И.______________________________________________________

Представители:

1._Председатель Совета дома Курочкин Владимир Николаевич ______________________________

произвел осмотр______________________________________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения) ______________________________________________________

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Просадок, разрушений, трещин нет |  |
| 4 | Цоколь | Трещины, разрушение штукатурки | Ремонт штукатурки цоколя по всему фасаду дома |
| 5 | Несущие стены (колонны) |  |  |
| 6 | Стена крыльца мусорокамеры | разрушение крылец. | закрытие помещений мусорокамер , демонтаж стволов мусорокамер на площадках лестничных клеток в подъездах. |
| 7 | Перегородки |  |  |
| 8 | Балки (фермы) |  |  |
| 9 | Перекрытия | Прогибов, трещин, разрушений нет |  |
| 10 | Крыльца входа | Трещины ступеней крылец 3 и 4 подъездов. | Заделка выбоин в ступенях, стыках между ступенями. |
| 11 | Лестницы | Трещин, прогибов ж/б лестничных маршей нет. |  |
| 12 | Полы Лестничные клетки | Выбоины, разрушения отдельными местами цементного пола 1,2,3,4 подъезды. | Ремонт пола отдельными местами 6 м ² |
| 13 | Проемы (окна, двери, ворота) | Отсутствие внутренних рам. | Постепенная установка пластиковых рам на лестничных клетках в подъездах |
| 14 | Кровля |  | Ремонт кровли – 100м2 |
| 15 | Наружная отделка |  |  |
|  | а) архитектурные детали козырьки входов | Разрывы, трещины, разрушение примыканий к стене здания. | Гидроизоляция козырьков 74 м² |
|  | б) водоотводящие устройства |  |  |
| 16 | Внутренняя отделка Лестничные клетки | нарушений нет |  |
| 17 | Центральное отопление | Коррозия штоков вентилей. | Замена ПП вентилей ф20 – 12 штук. |
| 18 | Местное отопление Горячее водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 19 | Санитарно-технические устройства канализация | В рабочем состоянии. | Частичная замена труб канализации (5м) |
| 20 | Газоснабжение холодное водоснабжение | В рабочем состоянии. |  |
| 21 | Вентиляция |  |  |
| 22 | Мусоропровод | В рабочем состоянии |  |
| 23 | Лифты | В рабочем состоянии |  |
| 24 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 25 | Технологическое оборудование |  |  |
| 26 | Встроенные помещения |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов

2) простукивание внутренних стен и фасада

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций

4) взятие проб материалов для испытаний

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования

Выводы и предложения:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии                                           Митюшев А.П.

Члены комиссии                                                       Новичихина Т.Г.

Ратников А.И.

Представители