АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Ясный                                                                                                                                                                           "--  -" -------------- 2015г.

1. Название здания (сооружения)  Жилой многоквартирный  дом --------------------------------------------------------------

2. Адрес –ул.Парковая 18 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Владелец (балансодержатель) -------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) -----------------------------------------------------------------------------------------

5. Год постройки – 1978 г.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Материал стен панель-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Этажность –5----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Наличие подвала -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя ------начальника ОС и Р Митюшова А.П.------------------------------------------------------------------------------

Членов комиссии:

1. –начальника участка 2 ООО УК « Ясненская»     Королевой Ю.И.------------------------------------------------------------

2. –техника Маргуловой М.С. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Представители:

1. председателя совета дома ------------------------------------------------------------------------------------

2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

произвела осмотр  здания----------------------------------------------------------------------------------------- по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения)----жилой дом-------------------------------------------------------------------------------------------------

| № п/п | Наименование конструкций оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки их исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство | Опиловка деревьев. Отсутствуют урны | 13 шт. Установка урн 4 шт. |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) Отмостка | Отмостка местами просела. | Восстановление отмостки- бетон июль 2016г. |
| 4 | Несущие стены (колонны) | Промерзание стены в квартире №57 | Заделка трещин 20 м.п 2016г. |
| 5 | Перегородки | Без нарушении |  |
| 6 | Балки (фермы) |  |  |
| 7 | Перекрытия |  |  |
| 8 | Лестницы |  |  |
| 9 | Полы | Без нарушении |  |
| 10 | Проемы (окна, двери, ворота) | Отсутсвие рам 2 контура и остекления 16 шт. С 1 по 4 подъезд. | Восстановление рам с добавлением стекла -30 м.кв штапик-150 м.п навесы 32 шт.шпингалет-16 шт. |
| 11 | Кровля | Трещины местами вздутия верхнего слоя Будки выхода на кровлю имеет сквозные трещины отсутствие отдельных досок калитки не закрываются отсутствуют навесы | Ремонт кровли – 30 м.кв июнь 2016г. Замена деревянной конструкции будки выхода на кровлю 2 шт. |
| 12 | Наружная отделка |  |  |
|  | а) архитектурные детали | Разрушение балконной плиты кВ.44 | Ремонт плиты кВ.44 июль 2016г. |
|  | б) водоотводящие устройства | Разрушение карнизных плит 10 м.п | Ремонт карнизнизных плит 10 м.п |
| 13 | Внутренняя отделка | Отслоение окрасочного и штукатурного слоев стен лестничных клеток, загрязнение стен с 1 по 4 подъезд. | Ремонт подъездов с 1по 4 п. ноябрь 2016 г. |
| 14 | Центральное отопление | Установка радиаторов отопления в подъезде | Радиатор 4шт |
| 15 | Местное отопление |  |  |
| 16 | Санитарно-технические устройства | Замена розлива горячего водоснабжения | Труба пп40=60метров труба пп32=36метров тройник пп32\1/2\32=12шт нр тройник пп40-32-40=12шт угольник пп40=20шт угольник пп32=36шт муфта пп40=25шт муфта пп24шт американка пп32-1=11шт американка пп40 -1 ½=1шт вн\р крепеж пп40 =60шт кран шаровый пп32=12шт переход пп40-32=1шт |
| 17 | Газоснабжение |  |  |
| 18 | Вентиляция | В рабочем состоянии | . |
| 19 | Мусоропровод | отсутствует |  |
| 20 | Лифты | отсутствуют |  |
| 21 | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 22 | Технологическое оборудование |  |  |
| 23 | Встроенные помещения | Отсутствуют |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) отрывка шурфов ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) простукивание внутренних стен и фасада --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) взятие проб материалов для испытаний ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Выводы и предложения: Замена розлива горячего  водоснабжения. Ремонт подъездов.

Подписи:

Председатель комиссии	Митюшов А.П.

Члены комиссии                                 Королева Ю.И.

Маргулова М.С.

Председатель совета дома: